## Slide 2
Desarrollar soluciones en tecnología sostenible para inspirar la innovación a través del ejemplo
Fomentar esta cultura de tecnología sostenible

## Slide 3: Proyectos de iluminación LED
Gestión de residuos de lámparas

## Slide 4: Capacitación
Educación y Concientización

## Slide 5: Mercurio: Propiedades
Metal blanco plateado, líquido a temperatura ambiente.
Número atómico: 80
Peso atómico: 200,61
Punto de fusión: -38,9º C.
Punto de ebullición: 356,9º C.
Tensión superficial: 480,3din/cm3
Peso especifico: 13,6 g/cm3 (0°C)

## Slide 6: Mercurio: Propiedades
La tasa de vaporización del mercurio elemental aprox. se duplica con cada aumento de temperatura de 10 °C.
Las pequeñas gotas de mercurio derramado pueden alojarse en las grietas, adherirse al tejido de alfombras, se mezclan con el polvo, irse por los drenajes

## Slide 7: Límites de exposición al vapor de Hg
OSHA Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional
ACGIH Conferencia Americana de Higienistas Gubernamentales e Industriales
NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad Ocupacional y Salud
U.E. Unión Europea
OSHA | ACGIH | ACGIH | ACGIH | NIOSH | NIOSH | U.E.
PEL 8h | TLV 8h | Límite de excursión 30 min | Limite de excursión instantánea | REL hasta 10 h | IDLH escape en 30 min | Límite de exposición ocupacional
0.1 mg/m3 (piel) | 0.025 Mg/m3 (piel) | 0.075 mg/m3 (piel) | 0.125 mg/m3 (piel) | 0.05 mg/m3 (piel) | 0.10 mg/m3 | 0.02 mg/m3

## Slide 8: Minamata, una triste lección

## Slide 9
Cada tubo fluorescente o foco ahorrador contiene entre 5 y 30 mg de mercurio
El mercurio es absorbido en vapor o en la cadena alimenticia

## Slide 10: Luces fluorescentes - Cómo funcionan

## Slide 11: ¿Qué contienen?
35 miligramos de Mercurio
Contenido promedio
Vidrio
Polvo fluorescente
Conectores metálicos
Plástico (focos ahorradores)

## Slide 12: Lámparas SAP Cómo funcionan
Tubo a alta presión con sodio, mercurio y usualmente xenón
El tubo interior hecho con compuestos de aluminio para resistir la corrosión de los elementos alcalinos
Vidrio
Mercurio
Sodio
Conectores metálicos
Luces fluorescentes

## Slide 13: Lámparas de descarga Mercurio y Haluro
Se usa el vapor de mercurio para crear la luz mediante la descarga
Lámparas de Haluro metálico usan compuestos halógenos para incrementar el efecto
El tubo interior hecho con compuestos de aluminio para resistir la corrosión de los elementos alcalinos

## Slide 14: ¿Qué contienen?
35 miligramos de Mercurio

## Slide 15: Gestión adecuada
Fichas temáticas
Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos
Centro Coordinador del Convenio de Basilea Para LATAM y el Caribe

## Slide 16: Gestión adecuada Focos Fluorescentes
Quebrado en un ambiente controlado
Captura de vapor de mercurio
Vidrio y metal sin mercurio
Transporte adecuado
Destilación
Confinamiento del mercurio e inmovilización
Molienda del vidrio y limpieza
Campana extractora
Destino Final

## Slide 17
Quebrado en un ambiente controlado
Captura de vapor de mercurio
Transporte adecuado
Destilación
Confinamiento del mercurio e inmovilización en cinabrio
Molienda del vidrio y limpieza
Gestión adecuada Lámparas de alumbrado público
Campana extractora
Destino Final

## Slide 18
Quebrado en un ambiente controlado
Precipitación del mercurio
Transporte adecuado
Proceso hidrometalúrgico
Reacción en reactor
Gestión adecuada Lámparas de alumbrado público
Campana extractora
Hidróxido de sodio
Cinabrio
Destino Final del vidrio
Solución neutralizada

## Slide 19
EPP y controles

## Slide 20: Gestión adecuada
Destilación con retorta
Confinamiento del mercurio e inmovilización
Limpeza con polisulfuros
Al finalizar el proceso

## Slide 21
Destino final de los residuos
Principalmente el vidrio (+90%)
Metales – Venta
Mercurio – Inmovilizado en forma mineral (cinabrio)

## Slide 22
Fotos campaña GAMLP
Gestión y Regulación

## Slide 23: Contenedores apropiados
Almacenaje máximo 3 meses (Norma Boliviana 69022)
UN 3077
Sustancias sólidas potencialmente peligrosas para el medio ambiente, no especificadas en otra parte
Sin riesgo de rotura
Etiquetados

## Slide 24: Marco Regulatorio
Convenio de Basilea y sus fichas técnicas
Movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación
Convenio de Minamata
Ratificado por Ley 759, 18 de noviembre de 2015
Normativa ISO
Contar con un sistema de gestión de residuos implica una calificación positiva
Obligación en ISO 14001

## Slide 25: Marco Regulatorio
Ley No. 755
Responsabilidad del Generador
Operadores Autorizados
Gestión Operativa de residuos especiales
Responsabilidad extendida del productor

## Slide 26: Campaña: Luz Sin Mercurio
Reducir y prevenir riesgos de contaminación
Gestión de residuos de industrias /empresas medianas/grandes como principales generadores de residuos.
Sensibilización y apertura al Público. Transición a tecnología LED.

## Slide 27: Campaña Industrias

## Slide 28
Transición a LED
Venta de focos LED
La venta permite costear la gestión de foco ahorrador

## Slide 29
www.facebook.com/energeabolivia
www.energea.com.bo
¡Gracias!

## Slide 30: Absorción
El vapor de mercurio atraviesa fácilmente las membranas celulares en un 80%, alcanzando con rapidez el torrente circulatorio.
El mercurio metálico prácticamente no se absorbe por vía digestiva mientras que otros compuestos mercuriales se absorben por vía oral
El mercurio metálico se absorbe también por vía dérmica

## Slide 31: Intoxicación aguda y crónica
Aún a niveles bajos, Hg metálico puede causar problemas de salud. La exposición puede causar daño antes de que se presenten síntomas.
Incluso gotas de Hg metálico pueden producir niveles en el aire que pueden perjudicar la salud:
Inhalación breve a vapor de Hg -> disnea (respiración difícil o con mayor frecuencia), tos; fiebre; opresión torácica; sabor metálico; vómitos, diarrea, bronquiolitis que puede derivar en neumonitis.
.
En exposición súbita a altas concentraciones de vapores -> Bronquitis, bronquilitis, neumonitis intersticial, edema pulmonar agudo e insuficiencia respiratoria severa y muerte. Piel -> Dermatitis severa.
Puede tener efectos sobre la reproducción – abortos y esterilización

## Slide 32: Niños y mujeres gestantes
Mujeres embarazadas y sus fetos son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del mercurio metálico porque éste pasa fácilmente de la placenta al feto.
El mercurio se puede acumular en concentraciones más altas en el bebé venidero que en la madre.
Los vapores de mercurio son absorbidos fácilmente en la circulación sanguínea de los pulmones y el sistema nervioso central humano, que aún se desarrolla durante los primeros años de vida, también puede dañarse.
Los niños menores, que juegan a menudo en el suelo donde mercurio metálico fue derramado, corren riesgos de efectos al sistema nervioso central.

## Slide 33: ¿Qué hacer si se rompe?
Evacúa el ambiente al menos 15 minutos. No inhales el polvo que salió del foco roto
No uses una aspiradora para limpiar ya que esto dispersará tóxico por toda la habitación
Usa guantes de goma y barre los residuos
Coloca los residuos en una bolsa plástica y séllala
Guarda los residuos o llévalos a un punto de acopio autorizado

## Slide 34: Problemática – Luz Sin Mercurio
Baja respuesta empresas y población, falta de cultura de gestión de residuos
Falta de exigibilidad y coerción normativa
Propuesta de políticas públicas y normas operativas - Ley 755 y Reglamento

## Slide 35: Problemática – Luz Sin Mercurio
Gestión de residuos en oficinas públicas y transición a LED (empezar por casa)
Residuos domiciliarios – Promociones, campañas, fuentes de financiamiento para subvencionar su costo de gestión
Material educativo y de concientización

## Slide 36
Iluminación LED
Mayor Eficiencia energética
No tiene mercurio
Más tiempo de vida
Mayor control (dimerización, color)
Menos residuos
Menores emisiones
Menor contaminación
Eficiencia y calidad